## Slide 1: 第二章 Verilog HDL

## Slide 2
1
2.1 Verilog HDL入门
2
2.2 Verilog的语言规则
目录 | CONTENT
3
2.3 Verilog的逻辑系统及数据类型
4
2.4 结构描述
5
2.5 数据流级描述
6
2.6 行为描述
7
2.7 Verilog中的高级结构

## Slide 3: 2.1 Verilog HDL入门
学习内容
  HDL概念
  Verilog的历史
  Verilog的用途
  Verilog的特点
  Verilog的抽象层次
  Verilog语言的描述风格
  Verilog和C语言的区别
  示例
    语言特点

## Slide 4: 什么是硬件描述语言HDL
具有特殊结构能够对硬件逻辑电路的功能进行描述的一种高级编程语言
这种特殊结构能够：
  描述电路的连接
  描述电路的功能
  在不同抽象级上描述电路
  描述电路的时序
  表达具有并行性
HDL主要有两种：Verilog和VHDL
  Verilog起源于C语言，因此非常类似于C语言，容易掌握
  VHDL起源于ADA语言，格式严谨，不易学习。
  VHDL出现较晚，但标准化早。IEEE 1706-1985标准。

## Slide 5: Verilog的历史
Verilog HDL是在1983年由GDA(GateWay Design Automation)公司的Phil Moorby所创。Phil Moorby后来成为Verilog-XL的主要设计者和Cadence公司的第一个合伙人。
在1984~1985年间，Moorby设计出了第一个Verilog-XL的仿真器。
1986年，Moorby提出了用于快速门级仿真的XL算法。
1990年，Cadence公司收购了GDA公司
1991年，Cadence公司公开发表Verilog语言，成立了OVI(Open Verilog International)组织来负责Verilog HDL语言的发展。
1995年制定了Verilog HDL的IEEE标准，即IEEE1364。
Notes: Versus 交互式编译仿真器 Verilog-XL是一个交互式仿真器，过程如下： 读入Verilog描述，进行语义语法检查，处理编译指导(compiler directive) 在内存中将设计编译为中间格式，将所有模块和实例组装成层次结构(设计数据结构)。源代码中的每个元件都被重新表示并能在产生的数据结构找到。 决定仿真的时间精度，在内存中构造一个事件队列的时间数据结构(时轮) 。 读入、调度并根据事件执行每一个语句 Versus 交互式编译仿真 Verilog-XL仿真器是与Verilog HDL同时开发的，因此它成为Verilog HDL仿真器的事实上的标准。 Verilog-XL采用了多种加速算法，对每种抽象级描述都能很好的仿真。这些加速算法包括Turbo算法，XL算法及Switch-XL算法。

## Slide 6: Verilog的用途
Verilog的主要应用包括：
  ASIC和FPGA工程师编写可综合的RTL代码
  高抽象级系统仿真进行系统结构开发
  测试工程师用于编写各种层次的测试程序
  用于ASIC和FPGA单元或更高层次的模块的模型开发
Notes: 专用集成电路(ASIC)
RTL：Register-Transfer Level，寄存器转换级电路
FPGA（Field－Programmable Gate Array），即现场可编程门阵列

## Slide 7: Verilog的特点
  支持不同抽象层次的精确描述以及混合模拟，如行为级、 RTL级、结构级等
  设计、测试、模拟所用的语法都相同
  较高层次的描述与具体工艺无关
  提供了类似C语言的高级程序语句，如if-else， for, while, break, case，loop以及int等数据类型
  提供了算术、逻辑、位操作等运算符
  包含完整的组合逻辑元件，如and、or、xor等，无需自行定义
  支持元件门级延时和元件门级驱动强度(nmos, pmos)

## Slide 8: Verilog的抽象层次
  系统级：C等高级语言描述
  行为级：模块的功能描述
  RTL级：寄存器与组合电路的合成
  逻辑门级：基本逻辑门的组合（and, or, nand）
  开关级：晶体管开关的组合(nmos, pmos)

## Slide 9: Verilog 语言的描述形式
  结构型描述
    从电路结构的角度来描述电路模块
    通过实例描述，将Verilog已定义的基本实例嵌入到语言中
  数据流型描述
    通过assign连续赋值实现组合逻辑功能的描述
    连续赋值语句右边所有的变量受持续监控，只要这些变量有一个发生变化，整个表达式将被重新赋值给左端
  行为描述
    只对系统行为与功能进行描述，不涉及时序电路实现，是一种高级语言描述的方法，有很强的通用性
    主要包括过程结构、语句块、时序控制、流控制4个方面

## Slide 10: Verilog和C语言区别
与C语言的联系与区别
项目 | C | Verilog
执行顺序 | 顺序执行 | 并行执行
时序概念 | 无延迟 | 存在延迟
语法限制 | 灵活完善 | 限制严格，需要有数字电路的知识

## Slide 11: 示例
边沿触发型D触发器
module DFF1 (d, clk, q); //D触发器基本模块
output q;
input clk,d;
reg q;
always @ (posedge clk) //clk上升沿启动
q<=d; //当clk有上升沿时d被锁入q
endmodule
Notes: flip flop 触发器

## Slide 12: 语言的主要特点
module能够表示：
  物理块，如IC或ASIC单元
  逻辑块，如一个CPU设计的ALU部分
  整个系统
每一个模块的描述从关键词module开始，有一个名称（如SN74LS74，DFF，ALU等等），由关键词endmodule结束。
module是层次化设计的基本构件
逻辑描述放在module内部

## Slide 13: 语言的主要特点—模块端口(module ports)
注意模块的名称DFF，端口列表及说明
模块通过端口与外部通信
端口在模块名字后的括号中列出
端口可以说明为input, output及inout
端口等价于硬件的引脚(pin)

## Slide 14: 语言的主要特点
模块实例化(module instances)
module DFF (d, clk, clr, q, qb);
....
endmodule
module REG4( d, clk, clr, q, qb);
output [3: 0] q, qb;
input [3: 0] d;
input clk, clr;
DFF d0 (d[ 0], clk, clr, q[ 0], qb[ 0]);
DFF d1 (d[ 1], clk, clr, q[ 1], qb[ 1]);
DFF d2 (d[ 2], clk, clr, q[ 2], qb[ 2]);
DFF d3 (d[ 3], clk, clr, q[ 3], qb[ 3]);
endmodule

## Slide 15: 语言的主要特点
可以将模块的实例通过端口连接起来构成一个大的系统或元件。
在上面的例子中，REG4有模块DFF的四个实例。注意，每个实例都有自己的名字(d0, d1, d2, d3)。实例名是每个对象唯一的标记，通过这个标记可以查看每个实例的内部。
实例中端口的次序与模块定义的次序相同。
模块实例化与调用程序不同。每个实例都是模块的一个完全的拷贝，相互独立、并行。
模块实例化(module instances)

## Slide 16: 2.2 Verilog的语言规则
文字规则
操作符
学习内容：

## Slide 17: 文字规则—空白符和注释
module MUX2_1 (out, a, b, sel);
// Port declarations
output out;
input sel, // control input
b, /* data inputs */ a;
/*
The netlist logic selects input ”a” when
sel = 0 and it selects ”b” when sel = 1.
*/
not (sel_, sel);
and (a1, a, sel_), (b1, b, sel); // What does this line do?
or (out, a1, b1);
endmodule
格式自由
使用空白符提高可读性及代码组织。Verilog忽略空白符除非用于分开其它的语言标记。
多行注释，在/* */内
单行注释
到行末结束

## Slide 18: 文字规则—整数常量和实数常量
整数的大小可以定义也可以不定义。整数表示为：
<size>’<base><value>
其中 size ：大小，由十进制数表示的位数(bit)表示。缺省为32位
base：数基，可为2(b)、8(o)、10(d)、16(h)进制。缺省为10进制
value：是所选数基内任意有效数字，包括X、Z。
实数常量可以用十进制或科学表示法表示。
Verilog中，常量(literals)可是整数也可以是实数
12 unsized decimal (zero-extended to 32 bits) 'H83a unsized hexadecimal (zero- extended to 32 bits) 8'b1100_0001 8-bit binary 64'hff01 64-bit hexadecimal (zero- extended to 64 bits) 9'O17 9-bit octal 32'bz01x Z-extended to 32 bits 3’b1010_1101 3-bit number, truncated to 3’b101，高位截断 6.3 decimal notation 32e-4 scientific notation for 0.0032 4.1E3 scientific notation for 4100 | 

## Slide 19: 文字规则—整数常量和实数常量
整数的大小可以定义也可以不定义。整数表示为：
  数字中（_）忽略，便于查看
  没有定义大小(size)整数缺省为32位
  缺省数基为十进制
  数基(base)和数字(16进制)中的字母无大小写之分
  当数值value大于指定的大小时，截去高位。如 2’b1101表示的是2’b01
实数常量
  实数可用科学表示法或十进制表示
  科学表示法表示方式：
<尾数><e或E><指数>， 表示： 尾数×10指数

## Slide 20: 文字规则—字符串（string)
字符串要在一行中用双引号括起来，也就是不能跨行。
字符串中可以使用一些C语言转义(escape)符，如\t \n
可以使用一些C语言格式符(如%b)在仿真时产生格式化输出：
”This is a normal string”
”This string has a \t tab and ends with a new line\n”
”This string formats a value: val = %b”
Verilog中，字符串大多用于显示信息的命令中。Verilog没有字符串数据类型

## Slide 21: 文字规则—字符串（string)
转义符及格式符将在验证支持部分讨论
格式符
%h | %o | %d | %b | %c | %s | %v | %m | %t
hex | oct | dec | bin | ACSII | string | strength | module | time
转义符
\t | \n | \\ | \” | \<1-3 digit octal number>
tab | 换行 | 反斜杠 | 双引号 | ASCII representation of above
格式符%0d表示没有前导0的十进制数

## Slide 22: 文字规则—标识符(identifiers)
标识符是用户在描述时给Verilog对象起的名字
标识符必须以字母(a-z, A-Z)或( _ )开头，后面可以是字母、数字、( $ )或( _ )。
最长可以是1023个字符
标识符区分大小写，sel和SEL是不同的标识符
模块、端口和实例的名字都是标识符
module MUX2_1 (out, a, b, sel);
output out;
input a, b, sel;
not not1 (sel_, sel);
and and1 (a1, a, sel_);
and and2 (b1, b, sel);
or or1 (out, a1, b1);
endmodule
Verilog标识符

## Slide 23: 文字规则—标识符(identifiers)
有效标识符举例：
shift_reg_a
busa_index
_bus3
无效标识符举例：
34net // 开头不是字母或“_”
a*b_net // 包含了非字母或数字， “$” “_”
n@238 //包含了非字母或数字， “$” “_”
Verilog区分大小写，所有Verilog关键词使用小写字母。

## Slide 24: 操作符
下表以优先级顺序列出了Verilog操作符。
操作符类型 | 符号
连接及复制操作符 算术操作符 逻辑移位操作符 关系操作符 相等操作符 按位操作符 逻辑操作符 条件操作符 | {} {{}} * / % + - << >> > < >= <= = = = = = != != = ~ & ¦ ^ ~^或^~ ! && ¦¦ ？:
最高
最低
优先级
Notes: “= =”逻辑等 结果（0,1,x） “= = =”严格等（case等）结果（0,1)
^异或 ~^同或

## Slide 25: Verilog中的大小(size)与符号
Verilog根据表达式中变量的长度对表达式的值自动地进行调整。
Verilog自动截断或扩展赋值语句中右边的值以适应左边变量的长度。
当一个负数赋值给无符号变量如reg时，Verilog自动完成二进制补码计算
module sign_size;
reg [3:0] a, b;
reg [15:0] c;
initial begin
a = -1; // a是无符号数，因此其值为1111
b = 8; c= 8; // b = c = 1000
#10 b = b + a; // 结果10111截断, b = 0111
#10 c = c + a; // c = 10111
end
endmodule
Notes: 按位取反再加一（补码）
按位取反再加1是一个互逆运算。
a取反加一，再取反加一，还等于a
------------------------------------
在计算机中，减法可以用加法来代替，用的就是补码。说道补码，就得说道“模”这个概念。假如我有一个计算机，它只有四个bit，这四个bit所能表示的值的范围用二进制表示是0000到1111，即从0到15。这样，这个计算机就只能表示这16个数，别的东西它就无法表示了。这个16就是这个计算机的“模”，在这个计算机上进行的计算只能在“模”的表示范围之内。
如果我们要计算5-3的值，我们既可以用5减去3，也可以用5加上13。这是为什么呢？这就像我们的钟表，它从1点走到12点之后，又回到了1点。我们的计算机也是，从0走到15之后，再往下走就又回到了0，就像我们转了一个圈一样。我们从5这个位置往回退3个格，就完成了5-3这个计算。我们也可以从5这个位置往前走，一直走到15，这时我们走了10个格，然后我们继续往前走，走到0，然后到1，然后就走到了2。这样，我们往前走了13个格之后，也到了2这个位置。所以说，在我们这个计算机中，减3和加13是一样的。而3+13=16，我们说在模16的系统下，3和13是互补的。
这样，我们计算5-3就可以换成5+13。3的二进制表示为0011，5的二进制表示为0101。这样，0101-0011就可以表示为0101+（-0011）。我们在计算机中都是把负数用其补码表示，-0011的补码就是10000-0011（即16-3，也就是13）。10000-0011=1+1111-0011=1+（1111-0011）=1+1100=1101。我们总说补码是“按位取反再加一”，看了上面这个式子相信大家就会明白了，其实就是把10000-0011换成了1111-0011再加1的形式。然后，0101-0011就换成了
0101+1101，它们计算出来的结果为10010。由于我们的计算机只有四个bit，所以结果为0010。即，在模16的计算机中，5-3=5+13=2。
-----------------------------

## Slide 26: 算术操作符
module arithops ();
parameter five = 5;
integer ans, int;
reg [3: 0] rega, regb;
reg [3: 0] num;
initial begin
rega = 3;
regb = 4'b1010;
int = -3; //int = 1111……1111_1101
end
initial fork
#10 ans = five * int; // ans = -15
#20 ans = (int + 5)/ 2; // ans = 1
#30 ans = five/ int; // ans = -1
#40 num = rega + regb; // num = 1101
#50 num = rega + 1; // num = 0100
#60 num = int; // num = 1101
#70 num = regb % rega; // num = 1
#80 $finish;
join
endmodule
+ 加
- 减
* 乘
/ 除
% 模
将负数赋值给reg或其它无符号变量使用2的补码算术。
如果操作数的某一位是x或z，则结果为x
在整数除法中，余数舍弃
%运算中使用第一个操作数的符号
integer和reg类型在算术运算中，integer是有符号数，而reg是无符号数。
Notes: 对于整型数a，b来说，取模运算或者求余运算的方法都是：
1.求 整数商： c = a/b;
2.计算模或者余数： r = a - c*b.
求模运算和求余运算在第一步不同: 取余运算在取c的值时，向0 方向舍入(fix()函数)；而取模运算在计算c的值时，向负无穷方向舍入(floor()函数)。
例如计算：-7 Mod 4
那么：a = -7；b = 4；
第一步：求整数商c，如进行求模运算c = -2（向负无穷方向舍入），求余c = -1（向0方向舍入）；
第二步：计算模和余数的公式相同，但因c的值不同，求模时r = 1，求余时r = -3。
归纳：当a和b符号一致时，求模运算和求余运算所得的c的值一致，因此结果一致。
当符号不一致时，结果不一样。求模运算结果的符号和b一致，求余运算结果的符号和a一致。
另外各个环境下%运算符的含义不同，比如c/c++，java 为取余，而python则为取模。
补充：
7 mod 4 = 3（商 = 1 或 2，1<2，取商=1）
-7 mod 4 = 1（商 = -1 或 -2，-2<-1，取商=-2）
7 mod -4 = -1（商 = -1或-2，-2<-1，取商=-2）
-7 mod -4 = -3（商 = 1或2，1<2，取商=1）
这里模是4，取模其实全称应该是取模数的余数，或取模余。
增加补充内容（以上五行）后，被修改商值，但是括号内容不变，出现奇怪矛盾。
在python下 % 运算符代表取模，如要修改，请先用python做
-7 % 4
运算，或其它语言做取模运算验证，理解后再动手。

## Slide 27: 按位操作符
module bitwise ();
reg [3: 0] rega, regb, regc;
reg [3: 0] num;
initial begin
rega = 4'b1001;
regb = 4'b1010;
regc = 4'b11x0;
end
initial fork
#10 num = rega & 0; // num = 0000
#20 num = rega & regb; // num = 1000
#30 num = rega | regb; // num = 1011
#40 num = regb & regc; // num = 10x0
#50 num = regb | regc; // num = 1110
#60 $finish;
join
endmodule
~ not
& and
| or
^ xor
~ ^ xnor
^ ~ xnor
按位操作符对矢量中相对应位运算。
regb = 4'b1 0 1 0
regc = 4'b1 x 1 0
num = regb & regc = 1 0 1 0 ;
位值为x时不一定产生x结果。
当两个操作数位数不同时，位数少的操作数零扩展到相同位数。
a = 4'b1011;
b = 8'b01010011;
c = a | b; // a零扩展为 8'b00001011

## Slide 28: 逻辑操作符
module logical ();
parameter five = 5;
reg ans;
reg [3: 0] rega, regb, regc;
initial
begin
rega = 4‘b0011; //逻辑值为“1”
regb = 4‘b10xz; //逻辑值为“1”
regc = 4‘b0z0x; //逻辑值为“x”
end
initial fork
#10 ans = rega && 0; // ans = 0
#20 ans = rega || 0; // ans = 1
#30 ans = rega && five; // ans = 1
#40 ans = regb && rega; // ans = 1
#50 ans = regc || 0; // ans = x
#60 $finish;
join
endmodule
！ not
&& and
|| or
逻辑操作符的结果为一位1，0或x。
逻辑操作符只对逻辑值运算。
如操作数为全0，则其逻辑值为false
如操作数有一位为1，则其逻辑值为true
若操作数只包含0、x、z，则逻辑值为x
逻辑反操作符将操作数的逻辑值取反。例如，若操作数为全0，则其逻辑值为0，逻辑反操作值为1。

## Slide 29: 逻辑反与位反的对比
module negation();
reg [3: 0] rega, regb;
reg [3: 0] bit;
reg log;
initial begin
rega = 4'b1011;
regb = 4'b0000;
end
initial fork
#10 bit = ~rega; // num = 0100
#20 bit = ~regb; // num = 1111
#30 log = !rega; // num = 0
#40 log = !regb; // num = 1
#50 $finish;
join
endmodule
！ logical not 逻辑反
~ bit-wise not 位反
逻辑反的结果为一位1，0或x。
位反的结果与操作数的位数相同
逻辑反操作符将操作数的逻辑值取反。例如，若操作数为全0，则其逻辑值为0，逻辑反操作值为1。

## Slide 30: 移位操作符
module shift ();
reg [9: 0] num, num1;
reg [7: 0] rega, regb;
initial rega = 8'b00001100;
initial fork
#10 num <= rega << 5 ; // num = 01_1000_0000
#10 regb <= rega << 5 ; // regb = 1000_0000
#20 num <= rega >> 3; // num = 00_0000_0001
#20 regb <= rega >> 3 ; // regb = 0000_0001
#30 num <= 10'b11_1111_0000;
#40 rega <= num << 2; //rega = 1100_0000
#40 num1 <= num << 2;//num1=11_1100_0000
#50 rega <= num >> 2; //rega = 1111_1100
#50 num1 <= num >> 2;//num1=00_1111_1100
#60 $finish;
join
endmodule
>> 逻辑右移
<< 逻辑左移
移位操作符对其左边的操作数进行向左或向右的位移位操作。
第二个操作数（移位位数）是无符号数
若第二个操作数是x或z则结果为x
在赋值语句中，如果右边(RHS)的结果:
位宽大于左边，则把最高位截去
位宽小于左边，则零扩展
<< 将左边的操作数左移右边操作数指定的位数
>> 将左边的操作数右移右边操作数指定的位数
左移先补后移
右移先移后补
建议：表达式左右位数一致

## Slide 31: 关系操作符
module relationals ();
reg [3: 0] rega, regb, regc;
reg val;
initial begin
rega = 4'b0011;
regb = 4'b1010;
regc = 4'b0x10;
end
initial fork
#10 val = regc > rega ; // val = x
#20 val = regb < rega ; // val = 0
#30 val = regb >= rega ; // val = 1
#40 val = regb > regc ; // val = 1
#50 $finish;
join
endmodule
> 大于
< 小于
>= 大于等于
<= 小于等于
其结果是1’b1、1’b0或1’bx。
无论x为何值，regb>regc
rega和regc的关系取决于x

## Slide 32: 相等操作符
赋值操作符，将等式右边表达式的值拷贝到左边。
注意逻辑等与
case等的差别
=
逻辑等
= =
= = | 0 | 1 | x | z
0 | 1 | 0 | x | x
1 | 0 | 1 | x | x
x | x | x | x | x
z | x | x | x | x
case等
= = =
= = | 0 | 1 | x | z
0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0
x | 0 | 0 | 1 | 0
z | 0 | 0 | 0 | 1
2’b1x==2’b0x
值为0，因为不相等
2’b1x==2’b1x
值为x，因为可能不相等，也可能相等
2’b1x===2’b0x
值为0，因为不相同
2’b1x==2’b1x
值为1，因为相同
a = 2'b1x;
b = 2'b1x;
if (a == b)
$display(" a is equal to b");
else
$display(" a is not equal to b");
a = 2'b1x;
b = 2'b1x;
if (a === b)
$display(" a is identical to b");
else
$display(" a is not identical to b");
Case等只能用于行为描述，不能用于RTL描述。

## Slide 33: 相等操作符
逻辑等
逻辑不等
==
! =
module equalities1();
reg [3: 0] rega, regb, regc;
reg val;
initial begin
rega = 4'b0011;
regb = 4'b1010;
regc = 4'b1x10;
end
initial fork
#10 val = rega == regb ; // val = 0
#20 val = rega != regc; // val = 1
#30 val = regb != regc; // val = x
#40 val = regc == regc; // val = x
#50 $finish;
join
endmodule
其结果是1’b1、1’b0或1’bx。
如果左边及右边为确定值并且相等，则结果为1。
如果左边及右边为确定值并且不相等，则结果为0。
如果左边及右边有值不能确定的位，但值确定的位相等，则结果为x。
!=的结果与= =相反
值确定是指所有的位为0或1。不确定值是有值为x或z的位。

## Slide 34: 相等操作符
相同(case等)
不相同(case不等)
===
! ==
module equalities2();
reg [3: 0] rega, regb, regc;
reg val;
initial begin
rega = 4'b0011;
regb = 4'b1010;
regc = 4'b1x10;
end
initial fork
#10 val = rega === regb ; // val = 0
#20 val = rega !== regc; // val = 1
#30 val = regb === regc; // val = 0
#40 val = regc === regc; // val = 1
#50 $finish;
join
endmodule
其结果是1’b1、1’b0或1’bx。
如果左边及右边的值相同（包括x、z)，则结果为1。
如果左边及右边的值不相同，则结果为0。
!==的结果与 === 相反
综合工具不支持

## Slide 35: 条件操作符
条件
?:
module likebufif( in, en, out);
input in;
input en;
output out;
assign out = (en == 1) ? in : 'bz;
endmodule
module like4to1( a, b, c, d, sel, out);
input a, b, c, d;
input [1: 0] sel;
output out;
assign out = sel == 2'b00 ? a :
sel == 2'b01 ? b :
sel == 2'b10 ? c : d;
endmodule
如果条件值为x或z，则结果可能为x或z

## Slide 36: 条件操作符
条件操作符的语法为：
<LHS> = <condition> ? <true_expression>:<false_expression>
registger = condition ? true_value:false_value；
其意思是：if condition is TRUE, then LHS=true_expression, else LHS = false_expression
每个条件操作符必须有三个参数，缺少任何一个都会产生错误。
最后一个操作数作为缺省值。
上式中，若condition为真则register等于true_value；若condition为假则register等于false_value。一个很有意思的地方是，如果条件值不确定，且true_value和false_value不相等，则输出不确定值。
例如：assign out = (sel == 0) ? a : b;
若sel为0则out =a；若sel为1则out = b。如果sel为x或z，若a = b =0，则out = 0；若a≠b，则out值不确定。

## Slide 37: 级联操作符
级联
{ }
可以从不同的矢量中选择位并用它们组成一个新的矢量。
用于位的重组和矢量构造
module concatenation;
reg [7: 0] rega, regb, regc, regd;
reg [7: 0] new;
initial begin
rega = 8'b0000_0011;
regb = 8'b0000_0100;
regc = 8'b0001_1000;
regd = 8'b1110_0000;
end
initial fork
#10 new = {regc[ 4: 3], regd[ 7: 5],
regb[ 2], rega[ 1: 0]};
// new = 8'b11111111
#20 $finish;
join
endmodule
在级联和复制时，必须指定位数，否则将产生错误。
下面是类似错误的例子：
a[7:0] = {4{ ´b10}};
b[7:0] = {2{ 5}};
c[3:0] = {3´b011, ´b0};
级联时不限定操作数的数目。在操作符符号{ }中，用逗号将操作数分开。例如:
{A, B, C, D}

## Slide 38: 复制
复制
{ {} }
复制一个变量或在{ }中的值
module replicate ();
reg [3: 0] rega;
reg [1: 0] regb, regc;
reg [7: 0] bus;
initial begin
rega = 4’b1001;
regb = 2'b11;
regc = 2'b00;
end
initial fork
#10 bus <= {4{ regb}}; // bus = 11111111
// regb is replicated 4 times.
#20 bus <= { {2{ regb}}, {2{ regc}} };
// bus = 11110000. regc and regb are each
// replicated, and the resulting vectors
// are concatenated together
#30 bus <= { {4{ rega[1]}}, rega };
// bus = 00001001. rega is sign-extended
#40 $finish;
join
endmodule
前两个{ 符号之间的正整数指定复制次数。

## Slide 39: 2.3 Verilog的逻辑系统及数据类型
  学习Verilog逻辑值系统
  学习Verilog中不同类的数据类型
  理解每种数据类型的用途及用法
  数据类型说明的语法
学习内容：

## Slide 40: Verilog采用的四值逻辑系统
’0’, Low, False, Logic Low, Ground,VSS, Negative Assertion
‘1’, High, True, Logic High, Power,
VDD, VCC, Positive Assertion
’X’ Unknown: Occurs at Logical Which Cannot be Resolved Conflict
HiZ, High Impedance, Tri- Stated,
Disabled Driver (Unknown)

## Slide 41: 主要数据类型
net （线网） : 表示器件之间的物理连接
register （寄存器） ：表示抽象存储元件
parameters(参数) : 运行时的常数(run-time constants)
Verilog主要有三类(class)数据类型：

## Slide 42: net（线网）
net需要被持续的驱动，驱动它的可以是门和模块。 当net驱动器的值发生变化时， Verilog自动的将新值传送到net上。在例子中，线网out由or门驱动。当or门的输入信号置位时将传输到线网net上。

## Slide 43: net类的类型（线网）
有多种net类型用于设计(design-specific)建模和工艺(technology-specific)建模
没有声明的net的缺省类型为 1 位(标量)wire类型。
net类型 | 功 能
wire, tri supply1, supply0 wor, trior wand, triand trireg tri1, tri0 | 标准内部连接线(缺省) 电源和地 多驱动源线或 多驱动源线与 能保存电荷的net 无驱动时上拉/下拉
综合编译器不支持的net类型

## Slide 44: net类的类型（线网）
常用于组合电路描述。
wire类型是最常用的类型，只有连接功能。
wire和tri类型有相同的功能。用户可根据需要将线网定义为wire或tri以提高可读性。tri型的信号综合后具有三态的功能。
wand、wor有线逻辑功能。
trireg类型很象wire类型，但trireg类型在没有驱动时保持以前的值。这个值的强度随时间减弱。
修改net缺省类型的编译指导：
`default_nettype <nettype>
nettype不能是supply1和supply0。

## Slide 45: 寄存器类 （register)
寄存器类型在赋新值以前保持原值
寄存器类型大量应用于行为模型描述及激励描述。在下面的例子中，reg_a、reg_b、reg_sel用于施加激励给2:1多路器。
用行为描述结构给寄存器类型赋值。给reg类型赋值是在过程块中。

## Slide 46: 寄存器类的类型
寄存器类有四种数据类型
寄存器类型 功能
reg 可定义的无符号整数变量，可以是标量(1位)或矢量，是 最常用的寄存器类型 integer 32位有符号整数变量，算术操作产生二进制补码形式的 结果。通常用作不会由硬件实现的的数据处理。 real 双精度的带符号浮点变量，用法与integer相同。 time 64位无符号整数变量，用于仿真时间的保存与处理 realtime 与real内容一致，但可以用作实数仿真时间的保存与 处理

## Slide 47: Verilog中net和register声明语法
net声明
<net_type> [range] [delay] <net_name>[, net_name];
net_type： net类型
range: 矢量范围，以[MSB：LSB]格式
delay： 定义与net相关的延时
net_name: net名称，一次可定义多个net, 用逗号分开。
寄存器声明
<reg_type> [range] <reg_name>[, reg_name];
reg_type：寄存器类型
range： 矢量范围，以[MSB：LSB]格式。只对reg类型有效
reg_name ：寄存器名称，一次可定义多个寄存器，用逗号分开

## Slide 48: Verilog中net和register声明语法
举例：
reg a; //一个标量寄存器
wand w; // 一个标量wand类型net
reg [3: 0] v; // 从MSB到LSB的4位寄存器向量
reg [7: 0] m, n; // 两个8位寄存器
tri [15: 0] busa; // 16位三态总线
wire [0: 31] w1, w2; // 两个32位wire，MSB为bit0

## Slide 49: 选择正确的数据类型
module top;
wire y;
reg a, b;
DUT u1 (y, a, b) ;
initial begin
a = 0; b = 0;
#5 a = 1;
end
endmodule
module DUT (Y, A, B);
output Y;
input A, B;
wire Y, A, B;
and (Y, A, B) ;
endmodule
输入端口可以由net/register驱动，但输入端口只能是net
输出端口可以是net/register类型，输出端口只能驱动net
在过程块中只能给register类型赋值
若Y，A，B说明为reg则会产生错误。
in1
in2
O
A
B
Y
双向端口输入/输出只能是net类型

## Slide 50: 选择数据类型时常犯的错误
用过程语句给一个net类型的或忘记声明类型的信号赋值。
信息：illegal …… assignment.
将实例的输出连接到声明为register类型的信号上。
信息：<name> has illegal output port specification.
将模块的输入信号声明为register类型。
信息：incompatible declaration, <signal name> ……
下面所列是常出的错误及相应的错误信息(error message)
信号可以分为端口信号和内部信号。出现在端口列表中的信号是端口信号，其它的信号为内部信号。
对于端口信号，输入端口只能是net类型。输出端口可以是net类型，也可以是register类型。若输出端口在过程块中赋值则为register类型；若在过程块外赋值(包括实例化语句），则为net类型。
内部信号类型与输出端口相同，可以是net或register类型。判断方法也与输出端口相同。若在过程块中赋值，则为register类型；若在过程块外赋值，则为net类型。
信号类型确定方法总结如下：

## Slide 51: 选择数据类型时常犯的错误举例
修改前：
module example(o1, o2, a, b, c, d);
input a, b, c, d;
output o1, o2;
reg c, d;
reg o2
and u1(o2, c, d);
always @(a or b)
if (a) o1 = b; else o1 = 0;
endmodule
修改后：
module example(o1, o2, a, b, c, d);
input a, b, c, d;
output o1, o2;
// reg c, d;
// reg o2
reg o1;
and u1(o2, c, d);
always @(a or b)
if (a) o1 = b; else o1 = 0;
endmodule
example.v
Notes: O2驱动了另一个模块u1输出

## Slide 52: 选择数据类型时常犯的错误举例
Compiling source file "example.v"
Error! Illegal left-hand-side assignment [Verilog-ILHSA]
"example.v", 11: o1 = b;
Error! Illegal left-hand-side assignment [Verilog-ILHSA]
"example.v", 12: o1 = 0;
2 errors
第一次编译信息
verilog –c example.v
第二次编译信息
Compiling source file "example.v"
Error! Incompatible declaration, (c) defined as input
at line 2 [Verilog-IDDIL]
"example.v", 5:
Error! Incompatible declaration, (d) defined as input
at line 2 [Verilog-IDDIL]
"example.v", 5:
Error! Gate (u1) has illegal output specification [Verilog-GHIOS]
"example.v", 8:
3 errors

## Slide 53: 参数（parameters)
用参数声明一个可变常量，常用于定义延时及宽度变量。
参数定义的语法：parameter <list_of_assignment>;
可一次定义多个参数，用逗号隔开。
在使用文字(literal)的地方都可以使用参数。
参数的定义是局部的，只在当前模块中有效。
参数定义可使用以前定义的整数和实数参数。
module mod1( out, in1, in2);
. . .
parameter cycle = 20, prop_ del = 3,
setup = cycle/2 - prop_del,
p1 = 8,
x_ word = 16’bx,
. . .
wire [p1: 0] w1; // A wire declaration using parameter
. . .
endmodule

## Slide 54: 参数重载（overriding)
module mod1( out, in1, in2);
. . .
parameter p1 = 8,
real_constant = 2.039,
x_word = 16’bx,
file = "/usr1/jdough/design/mem_file.dat";
. . .
endmodule
module top;
. . .
mod1 #( 5, 3.0, 16’bx, "../ my_mem. dat") I1( out, in1, in2);
. . .
endmodule
模块实例化时参数重载
使用#
次序与原说明相同
不需要给所有参数赋新值，但不能跳跃赋值
为什么编译器认为这是参数而不是延时呢？
因为#说明延时的时候只能用于gate或过程语句，不能用于模块实例。
gate（primitives)在实例化时只能有延时，不能有模块参数。

## Slide 55: 寄存器数组(Register Arrays)
在Verilog中可以说明一个寄存器数组。
integer NUMS [7: 0]; // 包含8个整数数组变量
time t_vals [3: 0]; // 4个时间数组变量
reg类型的数组通常用于描述存储器
其语法为： reg [MSB:LSB] <memory_name> [first_addr:last_addr];
[MSB:LSB]定义存储器字的位数
[first_addr:last_addr]定义存储器的深度
例如：
reg [15: 0] MEM [0:1023]; // 1K x 16存储器
reg [7: 0] PREP [‘hFFFE: ’hFFFF]; // 2 x 8存储器
描述存储器时可以使用参数或任何合法表达式
parameter wordsize = 16;
parameter memsize = 1024;
reg [wordsize-1: 0] MEM3 [memsize-1: 0];

## Slide 56: 2.4 结构描述(structural modeling)
结构描述？
如何使用Verilog的基本单元(primitives)
如何构造层次化设计
了解Verilog的逻辑强度系统
学习内容：

## Slide 57: 结构描述
用门来描述器件的功能
基于基本元件和底层模块例化语句
最接近实际的硬件结构
主要使用元件的定义、使用声明以及元件例化来构建系统
primitives(基本单元) : Verilog语言已定义的具有简单逻辑功能的功能模型(models)

## Slide 58: 结构描述
Verilog结构描述表示一个逻辑图
结构描述用已有的元件构造。
module MUX4x1( Z, D0, D1, D2, D3, S0, S1);
output Z;
input D0, D1, D2, D3, S0, S1;
and (T0, D0, S0_, S1_),
(T1, D1, S0_, S1),
(T2, D2, S0, S1_),
(T3, D3, S0, S1);
not (S0_, S0), (S1_, S1);
or (Z, T0, T1, T2, T3);
endmodule
module rs_latch (y, yb, r, s);
output y, yb;
input r, s;
nor n1( y, r, yb);
nor n2( yb, s, y);
endmodule
结构描述等价于逻辑图，都是连接简单元件构成更复杂元件
通过门的实例使用门
忽略了门的实例名。
同一种门可以通过一个语句实例化
Latch
Notes: Latch：锁存器

## Slide 59: 结构描述（续）
结构描述等价于逻辑图。它们都是连接简单元件来构成更为复杂的元件。Verilog使用其连接特性完成简单元件的连接。
在描述中使用元件时，通过建立这些元件的实例来完成。
上面的例子中MUX是没有反馈的组合电路，使用中间或内部信号将门连接起来。描述中忽略了门的实例名，并且同一种门的所有实例可以在一个语句中实例化。
上面的锁存器(latch)是一个时序元件，其输出反馈到输入上。它没有使用任何内部信号。它使用了实例名并且对两个nor门使用了分开的实例化语句。

## Slide 60: Verilog基本单元（primitives)
Verilog基本单元提供基本的逻辑功能，也就是说这些逻辑功能是预定义的，用户不需要再定义这些基本功能。
基本单元是Verilog开发库的一部分。大多数ASIC和FPGA元件库是用这些基本单元开发的。基本单元库是自下而上的设计方法的一部分。
基本单元名称 | 功能
and or not buf xor nand nor xnor | Logical And Logical Or Inverter Buffer Logical Exclusive Or Logical And Inverted Logical Or Inverted Logical Exclusive Or Inverted

## Slide 61: 基本单元的引脚 (pin)的可扩展性
基本单元引脚的数目由连接到门上的net的数量决定。因此当基本单元输入或输出的数量变化时用户不需要重定义一个新的逻辑功能。
所有门（除了not和buf）可以有多个输入，但只能有一个输出。
not和buf门可以有多个输出，但只能有一个输入。

## Slide 62: 带条件的基本单元
Verilog有四种不同类型的条件基本单元
这四种基本单元只能有三个引脚：output, input, enable
这些单元由enable引脚使能。
  当条件基本单元使能信号无效时，输出高阻态。
基本单元名称 功能
bufif1 条件缓冲器，逻辑 1 使能 bufif0 条件缓冲器，逻辑 0 使能 notif1 条件反相器，逻辑 1 使能 notif0 条件反相器，逻辑 0 使能

## Slide 63: 带条件的基本单元（续）
条件基本单元有三个端口：输出、数据输入、使能输入

## Slide 64: 基本单元实例化
在端口列表中，先说明输出端口，然后是输入端口
实例化时实例的名字是可选项
and (out, in1, in2, in3, in4); // unnamed instance
buf b1 (out1, out2, in); // named instance
延时说明是可选项。所说明的延时是固有延时。输出信号经过所说明的延时才变化。没有说明时延时为0。
notif0 #3.1 n1 (out, in, cntrl); // delay specified
信号强度说明是可选项
not (strong1, weak0) n1 (inv, bit); // strength specified
module intr_sample;
reg A; wire Y;
not #10 intrinsic (Y, A);
initial begin
A = 0;
#15 A = 1; #15 A = 0; #8 A = 1;
#8 A = 0; #11 A = 1; #10 $finish;
end
endmodule
仿真波形
固有延时

## Slide 65: 模块实例化(module instantiation)
模块实例化时实例必须有一个名字。
使用位置映射时，端口次序与模块的说明相同。
使用名称映射时，端口次序与位置无关
没有连接的输入端口初始化值为x。
module comp (o1, o2, i1, i2);
output o1, o2;
input i1, i2;
. . .
endmodule
module test;
comp c1 (Q, R, J, K); // Positional mapping
comp c2 (.i2(K), .o1(Q), .o2(R), .i1(J)); // Named mapping
comp c3 (Q, , J, K); // One port left unconnected
comp c4 (.i1(J), .o1(Q)); // Named, two unconnected ports
endmodule
名称映射的语法：
.内部信号（外部信号）
没有连接时通常会产生警告

## Slide 66: 实例数组(Array of Instances)
module driver (in, out, en);
input [2: 0] in;
output [2: 0] out;
input en;
bufif0 u[2:0] (out, in, en); // array of buffers
endmodule
实例名字后有范围说明时会创建一个实例数组。在说明实例数组时，实例必须有一个名字 (包括基本单元实例)。其说明语法为：
<模块名字> <实例名字> <范围> (<端口>);
两个模块功
能完全等价
范围说明语法：
[MSB : LSB]
module driver_equiv (in, out, en);
input [2: 0] in;
output [2: 0] out;
input en;
// Each primitive instantiation is done separately
bufif0 u2 (out[2], in[2], en);
bufif0 u1 (out[1], in[1], en);
bufif0 u0 (out[0], in[0], en);
endmodule

## Slide 67: 实例数组(Array of Instances)(续)
如果范围中MSB与LSB相同，则只产生一个实例。
一个实例名字只能有一个范围。
下面以模块comp为例说明这些情况
module oops;
wire y1, a1, b1;
wire [3: 0] a2, b2, y2, a3, b3, y3;
comp u1 [5: 5] (y1, a1, b1); // 只产生一个comp实例
comp m1 [0: 3] (y2, a2, b2);
comp m1 [4: 7] (y3, a3, b3); // 非法
endmodule
ml作为实例阵列名字使用了两次
现有综合工具还不支持实例数组

## Slide 68: 逻辑强度(strength)模型
Verilog提供多级逻辑强度。
逻辑强度模型决定信号组合值是可知还是未知的，以更精确的描述硬件的行为。
下面这些情况是常见的需要信号强度才能精确建模的例子。
  开极输出(Open collector output)(需要上拉）
  多个三态驱动器驱动一个信号
  MOS充电存储
  ECL门（emitter dotting)
逻辑强度是Verilog模型的一个重要部分。通常用于元件建模，如ASIC和FPGA库开发工程师才使用这么详细的强度级。但电路设计工程师使用这些精细的模型仿真也应该对此了解。
Notes: ECL（Emitter Coupled Logic）即发射极耦合逻辑电路，也称电流开关型逻辑电路

## Slide 69: 逻辑强度(strength)模型（续）
用户可以给基本单元实例或net定义强度。
基本单元强度说明语法：
<基本单元名> <强度> <延时> <实例名> （<端口>）；
例：nand (strong1, pull0) #( 2: 3: 4) n1 (o, a, b); // strength and delay
or (supply0, highz1) (out, in1, in2, in3); // no instance name
用户可以用%v格式符显示net的强度值
$monitor ($ time,," output = %v", f);
电容强度(large, medium, small)只能用于net类型trireg和基本单元tran
例如：trireg (small) tl;

## Slide 70: 信号强度值系统
Level Type %v formats Specification
Supply 7 Drive Su0 Su1 supply0, supply1 Strong 6 Drive(default) St0 St1 strong0, strong1 Pull 5 Drive Pu0 Pu1 pull0, pull1 Large 4 Capacitive La0 La1 large Weak 3 Drive We0 We1 weak0, weak1 Medium 2 Capacitive Me0 Me1 medium Small 1 Capacitive Sm0 Sm1 small High Z 0 Impedance Hi0 Hi1 highz0, highz1

## Slide 71: Verilog多种强度决断
在Verilog中，级别高的强度覆盖级别低的强度

## Slide 72: 2.5 数据流级描述
学习内容：
如何使用连续赋值进行数据流级描述
数据流级描述是抽象层次描述的一种。它从数据流动的角度来描述整个电路，即数据的传输和变化情况。体现在描述语句中，重点是在整个电路从输入到输出的过程中，输入信号经过哪些处理或者运算，最终才能得到最后的输出信号。
注：

## Slide 73: 持续赋值(continuous assignment)
可以用持续赋值语句描述组合逻辑，代替用门及其连接描述方式。
持续赋值在过程块外部使用。
持续赋值用于net驱动。
持续赋值只能在等式左边有一个简单延时说明。
  只限于在表达式左边用#delay形式
持续赋值可以是显式或隐含的。
语法：
<assign> [#delay] [strength] <net_name> = <expressions>;
wire out;
assign out = a & b; // 显式
wire inv = ~in; // 隐含

## Slide 74: 持续赋值(continuous assignment)(续)
module assigns (o1, o2, eq, AND, OR, even, odd, one, SUM, COUT,
a, b, in, sel, A, B, CIN);
output [7:0] o1, o2;
output [31:0] SUM;
output eq, AND, OR, even, odd, one, COUT;
input a, b, CIN;
input [1:0] sel;
input [7:0] in;
input [31:0] A, B;
wire [7:0] #3 o2; // 没有赋值，但设置了延时
tri AND = a& b, OR = a| b; // 两个显示赋值
wire #10 eq = (a == b); // 隐含赋值，并说明了延时
assign o1[7:4] = in[3:0], o1[3:0] = in[7:4]; // 部分选择
tri #5 even = ^in, odd = ~^ in; // 延时，两个赋值
wire one = 1’b1; // 常数赋值
assign {COUT, SUM} = A + B + CIN ; // 给级联赋值
endmodule
持续赋值的例子

## Slide 75: 持续赋值(continuous assignment)(续)
隐含或显式赋值
给任何net类型赋值
给矢量net的位或部分赋值
设置延时
设置强度
用级联同时给几个net类变量赋值
使用条件操作符
使用用户定义的函数的返回值
可以是任意表达式，包括常数表达式
in的值赋给o1，但其每位赋值的强度及延迟可能不同。如果o1是一个标量（scalar）信号，则其延迟和前面的条件缓冲器上的门延迟相同。对向量线网（net）的赋值上的延迟情况不同。0赋值使用下降延迟，Z赋值使用关断延迟，所有其他赋值使用上升延迟。
上面的例子显示出持续赋值的灵活性和简单性。持续赋值可以：

## Slide 76: 持续赋值(continuous assignment)(续)
从上面的例子可以看出，持续赋值的功能很强。可以使用条件操作符，也可以对一个net多重赋值(驱动)。
在任何时间里只有一个赋值驱动MUX2到一个非三态值。如果所有驱动都为三态，则mux2缺省为一个上拉强度的1值。
使用条件操作符的例子：
module cond_assigns (MUX1, MUX2, a, b, c, d);
output MUX1, MUX2;
input a, b, c, d;
assign MUX1 = sel == 2'b00 ? a :
sel == 2'b01 ? b :
sel == 2'b10 ? c : d;
tri1 MUX2 = sel == 0 ? a : ’bz, MUX2 = sel == 1 ? b : ’bz,
MUX2 = sel == 2 ? c : ’bz, MUX2 = sel == 3 ? d : ’bz;
endmodule

## Slide 77: 2.6 行为描述
学习内容：
行为建模的基本概念
Verilog中高级编程语言结构
RTL描述方式是行为描述方式的子集，通常是指可综合的行为描述。在本节中的综合部分将详细介绍哪些行为级结构同样可以用于RTL描述。
注：

## Slide 78: 行为描述
行为级描述是对系统的高抽象级描述。在这个级别，表达的是输入和输出之间转换的行为，不包含任何结构信息。
Verilog有高级编程语言结构用于行为描述，包括：
wait, while, if then, case和forever
Verilog的行为建模是用一系列以高级编程语言编写的并行的、动态的过程块来描述系统的工作。
在每一个时钟上升沿，
若Clr不是低电平，
置Q为D值，
置Qb为D值的反
DFF
无论何时Clr变低
置Q为0，
置Qb为1

## Slide 79: 过程(procedural)块
过程块是行为模型的基础。
过程块有两种：
  initial块，只能执行一次
  always块，循环执行
过程块中有下列部件
  过程赋值语句：描述过程块中的数据流
  高级结构（循环，条件语句）：描述块的功能
  时序控制：控制块的执行及块中的语句。

## Slide 80: 过程赋值(procedural assignment)
在过程块中的赋值称为过程赋值。
在过程赋值语句中表达式左边的信号必须是寄存器类型（如reg类型）
在过程赋值语句等式右边可以是任何有效的表达式，数据类型也没有限制。
如果一个信号没有声明则缺省为wire类型。使用过程赋值语句给wire赋值会产生错误。
module adder (out, a, b, cin);
input a, b, cin;
output [1:0] out;
wire a, b, cin;
reg half_sum;
reg [1: 0] out;
always @( a or b or cin)
begin
half_sum = a ^ b ^ cin ; // OK
half_carry = a & b | a & !b & cin | !a & b & cin ; // ERROR!
out = {half_carry, half_ sum} ;
end
endmodule
half_carry没有声明

## Slide 81: 过程时序控制
在过程块中可以说明过程时序。过程时序控制有三类：
简单延时(#delay)：延迟指定时间步后执行
边沿敏感的时序控制：@(<signal>)
  在信号发生翻转后执行。
  可以说明信号有效沿是上升沿(posedge)还是下降沿(negedge)。
  可以用关键字or指定多个参数。
电平敏感的时序控制：wait(<expr>)
  直至expr值为真时（非零）才执行。
  若expr已经为真则立即执行。
module wait_test;
reg clk, waito, edgeo;
initial begin clk = 0;edgeo=0;waito=0;end
always #10 clk = ~clk;
always @(clk) #2 edgeo = ~edgeo;
always wait(clk) #2 waito = ~waito;
endmodule

## Slide 82: 简单延时
在test bench中使用简单延时（#延时）施加激励，或在行为模型中模拟实际延时。
module muxtwo (out, a, b, sl);
input a, b, sl;
output out;
reg out;
always @( sl or a or b)
if (! sl)
#10 out = a;
// 从a到out延时10个时间单位
else
#12 out = b;
//从b到out延时12个时间单位
endmodule
在简单延时中可以使用模块参数parameter:
module clock_gen (clk);
output clk;
reg clk;
parameter cycle = 20;
initial clk = 0;
always
#(cycle/2) clk = ~clk;
endmodule

## Slide 83: 边沿敏感时序
时序控制@可以用在RTL级或行为级组合逻辑或时序逻辑描述中。可以用关键字posedge和negedge限定信号敏感边沿。敏感表中可以有多个信号，用关键字or连接。
module reg_ adder (out, a, b, clk);
input clk;
input [2: 0] a, b;
output [3: 0] out;
reg [3: 0] out;
reg [3: 0] sum;
always @( a or b) // 若a或b发生任何变化，执行
#5 sum = a + b;
always @( negedge clk) // 在clk下降沿执行
out = sum;
endmodule
注：事件控制符or和位或操作符|及逻辑或操作符||没有任何关系。

## Slide 84: wait语句
wait用于行为级代码中电平敏感的时序控制。
下面 的输出锁存的加法器的行为描述中，使用了用关键字or的边沿敏感时序以及用wait语句描述的电平敏感时序。
module latch_adder (out, a, b, enable);
input enable;
input [2: 0] a, b;
output [3: 0] out;
reg [3: 0] out;
always @( a or b)
begin
wait (!enable) // 当enable为低电平时执行加法
out = a + b;
end
endmodule
注：综合工具还不支持wait语句。

## Slide 85: 命名事件(named event)
在行为代码中定义一个命名事件可以触发一个活动。命名事件不可综合。
module add_mult (out, a, b);
input [2: 0] a, b;
output [3: 0] out;
reg [3: 0] out;
//***define events***
event add, mult;
always@ (a or b)
if (a> b)
-> add; // *** trigger event ***
else
-> mult; // *** trigger event ***
// *** respond to an event trigger ***
always @( add)
out = a + b;
// *** respond to an event trigger ***
always @( mult)
out = a * b;
endmodule
在例子中，事件add和mult不是端口，但定义为事件，它们没有对应的硬件实现。
是一种数据类型，能在过程块中触发一个使能。
在引用前必须声明
没有持续时间，也不具有任何值
只能在过程块中触发一个事件。
->操作符用来触发命名事件。
a大于b，事件add被触发，控制传递到等待add的always块。
如果a小于或等于b，事件mult被触发，控制被传送到等待mult的always块。

## Slide 86: 行为描述举例
在上面的例子中发生下面顺序的事件：
等待set=1，忽略时刻10的clk的posedge。
等待下一个clk的posedge，它将在时刻30发生。
等待3个时间单位，在时刻33（30+3）置q=1。
等待10个时间单位，在时刻43（33+10）置q=0。
等待在时刻48发生的set=0。
等待在时刻70发生且与clk的上升沿同时发生的set=1。
等待下一个上升沿。时刻70的边沿被忽略，因为到达该语句时时间已经过去了，如例子所示，clk=1。
重要内容：在实际硬件设计中，事件6应该被视为一个竞争（race condition）。在仿真过程中，值的确定倚赖于顺序，所以是不可预测的。这是不推荐的建模类型。
always wait (set)
begin
@( posedge clk) #3 q = 1;
#10 q = 0;
wait (! set);
end
竞争

## Slide 87: RTL描述举例
module dff (q, qb, d, clk);
output q, qb;
input d, clk;
reg q, qb;
always @( posedge clk)
begin
q = d;
qb = ~d;
end
endmodule
下面的RTL例子中只使用单个边沿敏感时序控制。

## Slide 88: 块语句
块语句用来将多个语句组织在一起，使得他们在语法上如同一个语句。
块语句分为两类：
顺序块：语句置于关键字begin和end之间，块中的语句以顺序方式执行。
并行块：关键字fork和join之间的是并行块语句，块中的语句并行执行。
Fork和join语句常用于test bench描述。这是因为可以一起给出矢量及其绝对时间，而不必描述所有先前事件的时间。

## Slide 89: 块语句（续）
在顺序块中，语句一条接一条地计算执行。
在并行块中，所有语句在各自的延迟之后立即计算执行。
begin
#5 a = 3;
#5 a = 5;
#5 a = 4;
end
fork
#5 a = 3;
#15 a = 4;
#10 a = 5;
join
上面的两个例子在功能上是等价的。Fork-join例子里的赋值故意打乱顺序是为了强调顺序是没有关系的。
注意fork-join块是典型的不可综合语句，并且在一些仿真器时效率较差。

## Slide 90: 延迟赋值语句
begin
temp= b;
@(posedge clk) a = temp;
end
a = @( posedge clk) b;
语法： LHS = <timing_ control> RHS;
时序控制延迟的是赋值而不是右边表达式的计算。
在延迟赋值语句中RHS表达式的值都有一个隐含的临时存储。
可以用来简单精确地模拟寄存器交换和移位。
等价语句
LHS: Left-hand-side
RHS: Right-hand-side

## Slide 91: 延迟赋值语句
begin
a = #5 b;
b = #5 a;
#10 $diplay(a, b);
end
fork
a = #5 b;
b = #5 a;
#10 $diplay(a, b);
join
在左边的例子中，b的值被立即采样（时刻0），这个值在时刻5赋给a。a的值在时刻5被采样，这个值在时刻10赋给b。
注意，另一个过程块可能在时刻0到时刻5之间影响b的值，或在时刻5到时刻10之间影响a的值。
在右边的例子中，b和a的值被立即采样（时刻0），保存的值在时刻5被赋值给他们各自的目标。这是一个安全传输。
注意，另一个过程块可以在时刻0到时刻5之间影响a和b的值。
并行语句在同一时间步发生，但由仿真器在另外一个时间执行。
在下面的每个例子中，a和b的值什么时候被采样？
在下面的每个例子中，什么时候给a和b赋值？
b值拷贝到a然后回传
a和b值安全交换

## Slide 92: 非阻塞过程赋值
module swap_vals;
reg a, b, clk;
initial begin
a = 0; b = 1; clk = 0;
end
always #5 clk = ~clk;
always @( posedge clk)
begin
a <= b; // 非阻塞过程赋值
b <= a; // 交换a和b值
end
endmodule
阻塞过程赋值执行完成后再执行在顺序块内下一条语句。
非阻塞赋值不阻塞过程流，仿真器读入一条赋值语句并对它进行调度之后，就可以处理下一条赋值语句。
若过程块中的所有赋值都是非阻塞的，赋值按两步进行：
仿真器计算所有RHS表达式的值，保存结果，并进行调度在时序控制指定时间的赋值。
在经过相应的延迟后，仿真器通过将保存的值赋给LHS表达式完成赋值。
阻塞过程赋值
非阻塞过程赋值
过程赋值有两类

## Slide 93: 非阻塞过程赋值（续）
module non_block1;
reg a, b, c, d, e, f;
initial begin // blocking assignments
a = #10 1; // time 10
b = #2 0; // time 12
c = #4 1; // time 16
end
initial begin // non- blocking assignments
d <= #10 1; // time 10
e <= #2 0; // time 2
f <= #4 1; // time 4
end
initial begin
$monitor($ time,," a= %b b= %b c= %b d= %b e= %b f= %b", a, b, c, d, e, f);
#100 $finish;
end
endmodule
输出结果：
0 a= x b= x c= x d= x e= x f = x
2 a= x b= x c= x d= x e= 0 f = x
4 a= x b= x c= x d= x e= 0 f = 1
10 a= 1 b= x c= x d= 1 e= 0 f = 1
12 a= 1 b= 0 c= x d= 1 e= 0 f = 1
16 a= 1 b= 0 c= 1 d= 1 e= 0 f = 1
阻塞与非阻塞赋值语句行为差别举例1

## Slide 94: 非阻塞过程赋值（续）
阻塞与非阻塞赋值语句行为差别举例2
module pipeMult(product, mPlier, mCand, go, clock);
input go, clock;
input [7:0] mPlier, mCand;
output [15:0] product;
reg [15:0] product;
always @(posedge go)
product = repeat (4) @(posedge clock) mPlier * mCand;
endmodule
module pipeMult(product, mPlier, mCand, go, clock);
input go, clock;
input [7:0] mPlier, mCand;
output [15:0] product;
reg [15:0] product;
always @(posedge go)
product <= repeat (4) @(posedge clock) mPlier * mCand;
endmodule

## Slide 95: 非阻塞过程赋值（续）
阻塞与非阻塞赋值语句行为差别举例2波形
非阻塞
阻塞

## Slide 96: 非阻塞过程赋值（续）
阻塞与非阻塞赋值语句行为差别举例3
module fsm(cS1, cS0, in, clock);
input in , clock;
output cS1, cS0;
reg cS1, cS0;
always @(posedge clock) begin
cS1 = in & cS0; //同步复位
cS0 = in | cS1; //cS0 = in
end
endmodule
module fsm(cS1, cS0, in, clock);
input in , clock;
output cS1, cS0;
reg cS1, cS0;
always @(posedge clock) begin
cS1 <= in & cS0; //同步复位
cS0 <= in | cS1; //同步置位
end
endmodule
DFF
同步复位DFF
同步置位DFF

## Slide 97: 非阻塞过程赋值（续）
举例4：非阻塞赋值语句中延时在左边和右边的差别
module exchange;
reg[3:0] a, b;
initial begin
a=1; b=4;
#2 a=3; b=2;
#20 $finish;
end
initial
$monitor($time, "\t%h\t%h", a, b);
initial begin
#5 a <= b;
#5 b <= a;
end
endmodule
module exchange;
reg[3:0] a, b;
initial begin
a=1; b=4;
#2 a=3; b=2;
#20 $finish;
end
initial
$monitor($time, "\t%h\t%h", a, b);
initial begin
a <= #5 b;
b <= #5 a;
end
endmodule
time a b
0 1 4
2 3 2
5 4 1
time a b
0 1 4
2 3 2
5 2 2

## Slide 98: 条件语句（if分支语句）
可以多层嵌套。在嵌套if序列中，else和前面最近的if相关。
为提高可读性及确保正确关联，使用begin…end块语句指定其作用域。
always #20
if (index > 0) // 开始外层 if
if (rega > regb) // 开始内层第一层 if
result = rega;
else
result = 0; // 结束内层第一层 if
else
if (index == 0)
begin
$display(" Note : Index is zero");
result = regb;
end
else
$display(" Note : Index is negative");
if 和 if-else 语句：
描述方式：
if (表达式）
begin
……
end
else
begin
……
end

## Slide 99: 条件语句（case分支语句）
module compute (result, rega, regb, opcode);
input [7: 0] rega, regb;
input [2: 0] opcode;
output [7: 0] result;
reg [7: 0] result;
always @( rega or regb or opcode)
case (opcode)
3'b000 : result = rega + regb;
3'b001 : result = rega - regb;
3‘b010 : // specify multiple cases with the same result
3'b100 : result = rega / regb;
default : begin
result = 'bx;
$display (" no match");
end
endcase
endmodule
case语句：
在Verilog中重复说明case项是合法的，因为Verilog的case语句只执行第一个符合项。

## Slide 100: 条件语句-case语句
Case语句进行逐位比较以求完全匹配（包括x和z）。
Default语句可选，在没有任何条件成立时执行。此时如果未说明default，Verilog不执行任何动作。
多个default语句是非法的。
case语句是测试表达式与另外一系列表达式分支是否匹配的一个多路条件语句。
重要内容：
使用default语句是一个很好的编程习惯，特别是用于检测x和z。
Casez和casex为case语句的变体，允许比较无关(don‘t-care）值。
case表达式或case项中的任何位为无关值时，在比较过程中该位不予考虑。
在casez语句中，? 和 z 被当作无关值。
在casex语句中，?，z 和 x 被当作无关值。
case <表达式>
<表达式>：赋值语句或空语句；
<表达式>：赋值语句或空语句；
default：赋值语句或空语句；
case语法：

## Slide 101: 循环(looping)语句
有四种循环语句：
repeat：将一块语句循环执行确定次数。
repeat (次数表达式） <语句>
while：在条件表达式为真时一直循环执行
while (条件表达式） <语句>
forever：重复执行直到仿真结束
forever <语句>
for：在执行过程中对变量进行计算和判断，在条件满足时执行
for(赋初值；条件表达式；计算） <语句>
不可综合

## Slide 102: 循环(looping)语句-repeat
repeat：将一块语句循环执行确定次数。
repeat (次数表达式） 语句
// Parameterizable shift and add multiplier
module multiplier( result, op_a, op_b);
parameter size = 8;
input [size:1] op_a, op_b;
output [2* size:1] result;
reg [2* size:1] shift_opa, result;
reg [size:1] shift_opb;
always @( op_a or op_b) begin
result = 0;
shift_opa = op_a; // 零扩展至16位
shift_opb = op_b;
repeat (size) begin
#10 if (shift_opb[1]) result = result + shift_opa;
shift_opa = shift_opa << 1; // Shift left
shift_opb = shift_opb >> 1; // Shift right
end
end
endmodule

## Slide 103: 循环(looping)语句
. . .
reg [7: 0] tempreg;
reg [3: 0] count;
. . .
count = 0;
while (tempreg) // 统计tempreg中 1 的个数
begin
if (tempreg[ 0]) count = count + 1;
tempreg = tempreg >> 1; // Shift right
end
end
. . .
while：只要表达式为真(不为0)，则重复执行一条语句(或语句块)

## Slide 104: 循环(looping)语句
...
reg clk;
initial
begin
clk = 0;
forever
begin
#10 clk = 1;
#10 clk = 0;
end
…
end
...
forever：一直执行到仿真结束
forever应该是过程块中最后一条语句。其后的语句将永远不会执行。
forever语句不可综合，通常用于test bench描述。
这种行为描述方式可以非常灵活的描述时钟，可以控制时钟的开始时间及周期占空比。仿真效率也高。

## Slide 105: 循环(looping)语句
// X检测
for (index = 0; index < size; index = index + 1)
if (val[ index] === 1'bx)
$display (" found an X");
// 存储器初始化; “!= 0”仿真效率高
for (i = size; i != 0; i = i - 1)
memory[ i- 1] = 0;
// 阶乘序列
factorial = 1;
for (j = num; j != 0; j = j - 1)
factorial = factorial * j;
for：只要条件为真就一直执行
条件表达式若是简单的与0比较通常处理得更快一些。但综合工具可能不支持与0的比较。

## Slide 106: 行为级零延时循环
当事件队列中所有事件结束后仿真器向前推进。但在零延时循环中，事件在同一时间片不断加入，使仿真器停滞后那个时间片。
在下面的例子中，对事件进行了仿真但仿真时间不会推进。当always块和forever块中没有时序控制时就会发生这种事情。
module comparator( out, in1, in2);
output [1: 0] out;
input [7: 0] in1, in2;
reg [1: 0] out;
always
if (in1 == in2)
out = 2'b00;
else if (in1 > in2)
out = 2'b01;
else
out = 2'b10;
initial
#10 $finish;
endmodule

## Slide 107: 2.7 Verilog中的高级结构
学习内容：
  任务和函数的定义和调用
  怎样使用命名块
  怎样禁止命名块和任务

## Slide 108: Verilog的任务及函数
结构化设计是将任务分解为较小的，更易管理的单元，并将可重用代码进行封装。这通过将设计分成模块，或任务和函数实现。
任务（task)
  通常用于调试，或对硬件进行行为描述
  可以包含时序控制（#延迟，@, wait）
  可以有 input，output，和inout参数
  可以调用其他任务或函数
函数(function)
  通常用于计算，或描述组合逻辑
  不能包含任何延迟；函数仿真时间为0
  只含有input参数并由函数名返回一个结果
  可以调用其他函数，但不能调用任务

## Slide 109: Verilog的任务及函数
任务和函数必须在module内调用
在任务和函数中不能声明wire
所有输入/输出都是局部寄存器
任务/函数执行完成后才返回结果。
  例如，若任务/函数中有forever语句，则永远不会返回结果

## Slide 110: 任务
下面的任务中含有时序控制和一个输入，并引用了一个module变量，但没有output、inout、内部变量，也不显示任何结果。
时序控制中使用的信号（例如clk）一定不能作为任务的输入，因为输入值只向该任务传送一次。
module top;
reg clk, a, b;
DUT u1 (out, a, b, clk);
always #5 clk = !clk;
task neg_clocks;
input [31:0] number_of_edges;
repeat( number_of_edges) @( negedge clk);
endtask
initial begin
clk = 0; a = 1; b = 1;
neg_clocks(3); // 任务调用
a = 0; neg_clocks (5);
b = 0;
end
endmodule

## Slide 111: 任务
任务可以有input,output 和 inout参数。
传送到任务的参数和与任务I/O说明顺序相同。尽管传送到任务的参数名称与任务内部I/O说明的名字可以相同，但在实际中这通常不是一个好的方法。参数名的唯一性可以使任务具有好的模块性。
可以在任务内使用时序控制。
在Verilog中任务定义一个新范围（scope)
要禁止任务，使用关键字disable 。
主要特点：
从代码中多处调用任务时要小心。因为任务的局部变量只有一个拷贝，并行调用任务可能导致错误的结果。在任务中使用时序控制时这种情况时常发生。
在任务或函数中引用调用模块的变量时要小心。如果想使任务或函数能从另一个模块调用，则所有在任务或函数内部用到的变量都必须列在端口列表中。

## Slide 112: 任务
下面的任务中有输入，输出，时序控制和一个内部变量，并且引用了一个module变量。但没有双向端口，也没有显示。
任务调用时的参数按任务定义的顺序列出。 18
module mult (clk, a, b, out, en_mult);
input clk, en_mult;
input [3: 0] a, b;
output [7: 0] out;
reg [7: 0] out;
always @( posedge clk)
multme (a, b, out); // 任务调用
task multme; // 任务定义
input [3: 0] xme, tome;
output [7: 0] result;
wait (en_mult)
result = xme * tome;
endtask
endmodule

## Slide 113: 函数（function）
函数中不能有时序控制，但调用它的过程可以有时序控制。
函数名f_or_and在函数中作为register使用
module orand (a, b, c, d, e, out);
input [7: 0] a, b, c, d, e;
output [7: 0] out;
reg [7: 0] out;
always @( a or b or c or d or e)
out = f_or_and (a, b, c, d, e); // 函数调用
function [7:0] f_or_and;
input [7:0] a, b, c, d, e;
if (e = = 1)
f_or_and = (a | b) & (c | d);
else
f_or_and = 0;
endfunction
endmodule

## Slide 114: 函数
主要特性：
函数定义中不能包含任何时序控制语句。
函数至少有一个输入，不能包含任何输出或双向端口。
函数只返回一个数据，其缺省为reg类型。
传送到函数的参数顺序和函数输入参数的说明顺序相同。
函数在模块（module)内部定义。
函数不能调用任务，但任务可以调用函数。
函数在Verilog中定义了一个新的范围（scope)。
虽然函数只返回单个值，但返回的值可以直接给信号连接赋值。这在需要有多个输出时非常有效。
{o1, o2, o3, o4} = f_ or_ and (a, b, c, d, e);

## Slide 115: 函数
要返回一个向量值（多于一位），在函数定义时在函数名前说明范围。函数中需要多条语句时用begin和end。
不管在函数内对函数名进行多少次赋值，值只返回一次。下例中，函数还在内部声明了一个整数。
module foo;
input [7: 0] loo;
output [7: 0] goo;
// 可以持续赋值中调用函数
wire [7: 0] goo = zero_count ( loo );
function [3: 0] zero_count;
input [7: 0] in_ bus;
integer I;
begin
zero_count = 0;
for (I = 0; I < 8; I = I + 1)
if (! in_bus[ I ])
zero_count = zero_count + 1;
end
endfunction
endmodule

## Slide 116: 函数
函数返回值可以声明为其它register类型：integer, real, 或time。
在任何表达式中都可调用函数
module checksub (neg, a, b);
output neg;
reg neg;
input a, b;
function integer subtr;
input [7: 0] in_a, in_b;
subtr = in_a - in_b; // 结果可能为负
endfunction
always @ (a or b)
if (subtr( a, b) < 0)
neg = 1;
else
neg = 0;
endmodule

## Slide 117: 函数
函数中可以对返回值的个别位进行赋值。
函数值的位数、函数端口甚至函数功能都可以参数化。
. . .
parameter MAX_BITS = 8;
reg [MAX_BITS: 1] D;
function [MAX_BITS: 1] reverse_bits;
input [MAX_BITS-1: 0] data;
integer K;
for (K = 0; K < MAX_BITS; K = K + 1)
reverse_ bits [MAX_BITS - (K+ 1)] = data [K];
endfunction
always @ (posedge clk)
D = reverse_bits (D) ;
. . .

## Slide 118: Verilog 系统函数
统一以“$”开头
  输出控制：$display,$write,$monitor
  模拟时标：$time,$realtime
  进程控制：$finish,$stop
  文件读写：$readmem
  其它： $random $signed $unsigned $fopen $fclose $fdisplay $fwrite $fmonitor……

## Slide 119
$display与 $write
$write和$display列出所指定信号的值，它们的功能都相同，唯一不同点在$display输出结束后会自动换行，而$write不会换行。
例：
$write ("%b \t %h \t %d \t %o\n", a, b, c, d)；
$display ("%b \t %h \t %d \t %o", a, b, c, d)；
Verilog 系统函数

## Slide 120
输出格式说明符以及转义字符
Verilog 系统函数

## Slide 121
$monitor：输出变量的任何变化，都会输出一次结果；而$write和$display每调用一次执行一次
例：
    module monitor_test；
    reg in; wire out；
    not #1 U0(out, in)；
    initial
    $monitor($time, "out = %b in = %b", out, in)；
    initial begin
    in = 0；
    # 10 in = 1；
    # 10 in = 0；
    end
    endmodule
Verilog 系统函数

## Slide 122
输出结果为：(注意延迟！)
0 out = x in = 0
1 out = 1 in = 0
10 out = 1 in = 1
11 out = 0 in = 1
20 out = 0 in = 0
21 out = 1 in = 0
Verilog系统函数

## Slide 123
例:
    module monitor_test；
    reg in；wire out；
    not #1 U0(out, in)；
    initial
    $display($time, "out = %b in = %b", out, in)；
    initial begin
    in = 0；
    #10 in = 1；
    #10 in = 0；
    end
    endmodule
输出结果为：
      out = x in = x
Verilog 系统函数

## Slide 124: Verilog系统函数
模拟时标：返回从执行到调用时刻的时间
$time : 返回一个 64-bit 的整数。
$realtime : 返回一个实数。
例：
$monitor($time, "out = %b in = %b", out, in)；

## Slide 125: Verilog 系统函数
$finish与$stop
  $finish终止仿真器的运行
  $stop暂停模拟程序的执行，不退出仿真进程
$readmem:把文件内容读入指定存储器
readmemb(“文件名”，存储器名，起始地址，结束地址)；
readmemh(“文件名”，存储器名，起始地址，结束地址)；
例：
reg [7：0] mem[1：256];
initial $readmemh（”mem.data”, mem）；
initial $readmemh（”mem.data”, mem, 128, 156）；

## Slide 126: 命名块(named block)
在关键词begin或fork后加上 ：<块名称> 对块进行命名
module named_ blk;
. . .
begin : seq_blk
. . .
end
. . .
fork : par_blk
. . .
join
. . .
endmodule
在命名块中可以声明局部变量
可以使用关键词disable禁止一个命名块
命名块定义了一个新的范围
命名块会降低仿真速度

## Slide 127: 禁止命名块和任务
module do_arith (out, a, b, c, d, e, clk, en_mult);
input clk, en_mult;
input [7: 0] a, b, c, d, e;
output [15: 0] out;
reg [15: 0] out;
always @( posedge clk)
begin : arith_block // *** 命名块 ***
reg [3: 0] tmp1, tmp2; // *** 局部变量 ***
{tmp1, tmp2} = f_or_and (a, b, c, d, e); // 函数调用
if (en_mult) multme (tmp1, tmp2, out); // 任务调用
end
always @( negedge en_mult) begin // 中止运算
disable multme ; // *** 禁止任务 ***
disable arith_block; // *** 禁止命名块 ***
end
// 下面[定义任务和函数
……
endmodule

## Slide 128: 禁止命名块和任务
disable语句终结一个命名块或任务的所有活动。也就是说，在一个命名块或任务中的所有语句执行完之前就返回。
语法：
disable <块名称>
或
disable <任务名称>
当命名块或任务被禁止时，所有因他们调度的事件将从事件队列中清除
disable是典型的不可综合语句。
在前面的例子中，只禁止命名块也可以达到同样的目的：所有由命名块、任务及其中的函数调度的事件都被取消。

## Slide 129
谢谢聆听
Thank You